| Student experiment (5th - 10th grade) | Ein Lineal als Hebel |  Time: max. 10 min. |
| --- | --- | --- |
| Instruments: | Lineal Bleistift Buch |
| Experiment: | Man legt den Bleistift auf den Tisch und das Lineal mit der Mitte darauf. Nun platziert man das Buch auf ein Ende des Lineals. Wenn man versucht, auf das andere Ende des Lineals zu drücken, lässt sich das Buch nur schwer aufheben. Das Lineal wird so verrückt, dass das Stück des Lineals, auf das man drückt, viel länger ist als das, auf dem das Buch liegt. |
| Observations: | Das Buch lässt sich jetzt mit weniger Kraftaufwand aufheben als zuvor. |
| Results: | Das Lineal stellt einen Hebel dar, dessen Drehpunkt der Auflagepunkt des Lineals auf dem Bleistift ist. Das Hebelgesetz lautet: F * r1 = Fg * r2 wobei r1 und r2 die jeweiligen Abstände vom Drehpunkt zum Rand des Lineals sind, also der Kraftarm bzw. der Lastarm, F die Kraft, die man aufwenden muss, um das Buch aufzuheben, und Fg die Gewichtskraft, die am Buch angreift. Wird nun der Kraftarm, auf den man drückt, verlängert, so muss man laut Hebelgesetz weniger Kraft anwenden, um das Buch zu heben. |