| Student experiment (5th - 10th grade) | Schwerpunktbestimmung einer Kartoffel |  Time: max. 15 min. |
| --- | --- | --- |
| Instruments: | Kartoffel 2 Stricknadeln Faden Angelhaken (oder selber bauen aus Büroklammer) Messer |
| Experiment: | Zunächst knüpft man den Angelhaken an die Schnur. Danach hängt man die Kartoffel an einer beliebigen Stelle mit dem Angelhaken auf. Wenn sich die Kartoffel eingependelt hat, steckt man die erste Stricknadel in den Aufhängepunkt und in Verlängerung zur Schnur in die Kartoffel. So erhält man die erste Schwerlinie. Nun wiederholt man den Vorgang an einer anderen Stelle. Die Kartoffel wird nun in der Ebene einer Schwerlinie aufgeschnitten. |
| Results: | Durch die Stricknadeln erhält man zwei Schwerlinien, deren Schnittpunkt der Schwerpunkt der Kartoffel ist. In Körpern liegt der Schwerpunkt im Inneren, darum muss man die Kartoffel entlang einer Schwerlinie aufschneiden, um den Schwerpunkt sichtbar zu machen. |